## Slide 1
客先報告資料
HP-320型油圧ポンプユニット
不具合対応報告書
異音発生問題に対する根本原因分析および是正処置報告
テクゼロン株式会社 第1設計部 / 品質保証部
2023年8月20日
文書番号
CR-HP320-2023-042
図番
HP320-A000
顧客
ABC製造株式会社
報告者
田中 誠（設計部）

## Slide 2
エグゼクティブサマリー
不具合概要
2023年4月28日、HP-320ユニット（稼働後200h）にて異音発生
騒音レベル72dB（規格値65dB超過）、ABC製造様第2ライン停止
根本原因
グリス封入量の定量管理基準が未整備
作業者の目視判断に依存（下限付近での封入多発）
是正処置
グリス定量ディスペンサー導入（2023年6月）
軸受材質変更（SUJ2→セラミック）・作業指示書改訂
効果確認
500時間耐久試験合格（58dB、規格62dB以下）
顧客承認完了（2023年8月15日）
本件は恒久対策完了・水平展開済み。同型機の再発リスクは排除済み。

## Slide 3
問題の発生経緯
2023.3.15
出荷
HP-320（ロット: LOT-2023-0412）
出荷前検査合格 ABC製造様へ納品
2023.4.28
不具合
稼働後200時間
異音発生・騒音72dB検出
ライン停止4時間
2023.4.29
暫定対策
代替機と交換
同ロット品5台点検開始
2023.5.10
根本原因
なぜなぜ分析完了
グリス管理基準不備と特定
2023.6.1
恒久対策
定量ディスペンサー導入
作業指示書改訂・展開
2023.8.15
顧客承認
500h耐久試験合格
顧客承認・報告書提出

## Slide 4
根本原因分析 なぜなぜ5回
なぜ1
軸受から異音が発生
なぜ2
軸受の内部すきまが増大
なぜ3
グリスが早期劣化・散逸
なぜ4
グリス封入量が規定下限付近
なぜ5（根本原因）
グリス封入量の定量管理基準が存在しなかった
根本原因: グリス封入量の定量管理基準が未整備 → 作業者の判断に依存していた

## Slide 5
是正処置と効果確認
是正処置
2023.6.1
グリス定量ディスペンサー導入
封入量3.5±0.2g 記録必須化
2023.6.15
作業指示書改訂（WI-HP320-020）
グリス封入量の記録票追加
2023.7.1
軸受材質変更（SUJ2→セラミック）
設計変更番号: ECN-2023-089
2023.7.1
騒音検査基準厳格化
65dB→62dBへ管理値変更
効果確認結果
500時間耐久試験（2023.7.10〜8.10）
騒音レベル
58 dB
規格62dB以下 ✓
軸受摩耗量
0.003 mm
設計許容値以内 ✓
グリス残存量
適正範囲内
封入量管理有効 ✓
水平展開
HP-280 / HP-400 / HPX-500の作業指示書改訂完了
社内規格TZ-STD-2023-045制定・全工場展開済み

## Slide 6
今後のお約束
品質の継続的改善への取り組み
1
定量管理の全工程展開
今回の教訓をもとに、全組立工程の定量管理状況を点検・強化
2
設計FMEA・工程FMEAの見直し
異音リスクを全機種のFMEAに追加。設計段階での未然防止を徹底
3
定期品質報告の継続
今後6ヶ月間、月次で品質状況をご報告（次回: 2023年9月20日）
ご不明点がございましたら、担当: 田中 誠（第1設計部）までご連絡ください。
tekunzeron-quality@tekzeron.co.jp Tel: 06-XXXX-XXXX