## Slide 1
8D レポート
温度センサーユニット XS-500 測定値ドリフト不良（顧客クレーム）
文書番号: 8D-2025-001 Rev.B
発行日: 2025年4月5日 製造株式会社
クローズ済
© 製造株式会社 このドキュメントは社外秘です。
1 / 4
D0
問題の概要・緊急対応
発生日時
2025年2月28日 14:30
顧客・場所
オートモーティブ株式会社（製造ライン A-3）
製品・図番
XS-500 温度センサーユニット / XS500-BODY-001
概要・緊急対応
顧客ラインにて温度測定値が実際値より平均+2.3℃ドリフトする事象が発生。生産中の製品15個が規格外となりラインが一時停止。緊急対応として該当ロットを全数隔離し、代替センサーを手配。
D1
チーム編成（Team Formation）
リーダー
田中 太郎（品質保証部 QA課長）
メンバー
鈴木 花子（開発）、佐藤 次郎（製造）、高橋 三郎（品証）、渡辺 四郎（営業）
発足日
2025年3月1日
スポンサー
鈴木 部長（品質保証部長）
最終報告期限
2025年4月5日
チームの役割・方針
品証・開発・製造・営業の横断チームで、根本原因特定から恒久対策・顧客報告まで一貫して対応。週次進捗レビューを実施。
D2
問題の定義（Problem Description）
発生日時
2025年2月28日（LOT-250228-A）
発生場所・工程
顧客工場 製造ライン A-3 品質検査工程
不良数量
不良品: 15個 / 検査数: 200個（不良率 7.5%）
影響・リスク
顧客ライン停止 3時間、損害額 推定 150万円、出荷保留 200個
問題詳細（Is / Is Not）
XS-500センサーが+2.3℃のオフセットドリフトを示す。現象は製品稼働後30分以降に顕著で、常温（25℃）環境では発生しない。高温環境（60℃以上）で再現性が高い。
Is: 同一ロット品 / Is Not: 前後ロット、常温環境下

## Slide 2
8D レポート
D3: 暫定処置 ／ D4: 根本原因解析（5Why）
文書番号: 8D-2025-001 Rev.B
発行日: 2025年4月5日 製造株式会社
クローズ済
© 製造株式会社 このドキュメントは社外秘です。
2 / 4
D3
暫定封じ込め処置（Containment Action）
暫定処置内容
担当者
期限
結果確認
不良ロット LOT-250228-A 全数（200個）を顧客サイトにて隔離・回収
渡辺 四郎
3/1
完了
代替センサー（前ロット合格品）50個を緊急手配・顧客へ納品
鈴木 花子
3/2
完了
隣接ロット（LOT-250225, 0226）を追加全数検査
佐藤 次郎
3/3
合格確認
顧客への暫定報告書（中間8D）を提出
田中 太郎
3/3
提出済
D4
根本原因解析（Root Cause Analysis / 5Why）
No.
原因カテゴリ
5Why 解析内容
根本
1
材料・部品
温度補償抵抗器（R12）の温度係数がロット間ばらつきで規格±50ppm/℃に対し実測+85ppm/℃であった（ロット限定）
★
2
設計
60℃以上での温度補償回路の検証が設計FMEAに含まれておらず、熱ストレス試験の温度範囲が不足していた
3
工程管理
受入検査での抵抗器温度係数測定が実施されておらず、外観・抵抗値のみの確認であった
4
測定・検査
出荷前校正が25℃単点のみ。多点温度校正（-20, 25, 60, 85℃）が未実施
★
【真の根本原因】① R12温度係数のロット管理欠如（受入検査未実施） ② 高温多点校正の出荷基準への未組込み

## Slide 3
8D レポート
D5: 恒久是正処置 ／ D6: 実施 ／ 効果確認
文書番号: 8D-2025-001 Rev.B
発行日: 2025年4月5日 製造株式会社
クローズ済
© 製造株式会社 このドキュメントは社外秘です。
3 / 4
D5
恒久是正処置の選定と検証
是正処置内容
担当
期限
有効性確認
R12 抵抗器の受入検査に温度係数測定（-20〜85℃）を追加
品証部
3/15
測定記録
出荷前全数多点温度校正（4点）を検査基準書に追加
開発部
3/20
工程監査
設計FMEAに高温環境（60℃以上）試験項目を追加・再評価
開発部
3/31
FMEA確認
R12代替部品仕様変更（±30ppm/℃以内）
調達部
4/10
承認記録
有効性確認結果
多点校正導入後のサンプル50個を高温環境（85℃・4時間）で検証。全サンプルのドリフトが±0.15℃以内に収まることを確認（3月22日）。
D6
恒久是正処置の実施（Implementation）
実施内容
担当
完了日
確認
結果
R12受入検査治具を製作・設置
製造部
3/18
品証
精度±5ppm確認
多点温度校正ライン増設（恒温槽2台）
製造部
3/25
設備
能力確認OK
検査基準書 QC-XS500-001 Rev.C 改訂
品証部
3/26
課長
発行完了
作業者への新検査手順教育（全員実施）
製造部
3/27
品証
受講記録完了
効果確認 不良率推移
Chart: 
| 処置前 2月 | 暫定後 3/1-7 | 恒久後 3/8-15 | 恒久後 3/16-31
不良率(%) | 7.5 | 3.2 | 0.8 | 0.2

## Slide 4
8D レポート
D7: 再発防止 ／ D8: クロージャー
文書番号: 8D-2025-001 Rev.B
発行日: 2025年4月5日 製造株式会社
クローズ済
© 製造株式会社 このドキュメントは社外秘です。
4 / 4
D7
再発防止処置（Prevention）
予防処置
展開先・対象
担当
完了予定
R12等 温度係数影響部品を重要部品リストに登録・受入管理強化
全製品ライン（XS-300, 400, 500, 600）
調達部
4/15
高温環境検証を全製品の設計FMEAテンプレートへ標準化
開発部 標準FMEA書式
開発部
4/30
多点校正を標準出荷検査として社内規定 QS-001 に明記
品質マニュアル Rev.6
品証部
4/20
類似構造製品（XS-300, 400）の校正実態を緊急調査・対策
XS-300, XS-400 全在庫
品証部
4/10
システム・標準類への反映
設計標準 DS-THERMAL-001「熱環境設計検証手順」新規制定（4/30） 調達基準 PS-CR-002「温度依存性重要部品管理」改訂（4/15） 品質マニュアル QM-Rev.6 全社展開（4/20）
D8
チームへの感謝とクロージャー（Closure）
クローズ日
2025年4月5日
クローズ判定者
鈴木 部長（品質保証部長）
チームへの感謝・総括
迅速な初動対応を行ったチーム全員に感謝します。特に開発部の鈴木さんには根本原因特定で多大な貢献をいただきました。今回の改善は他製品ラインにも展開され、品質システム全体の向上につながりました。顧客との信頼関係も回復できています。
承認・確認（Approval）
作成者
田中 太郎
確認者
鈴木 花子
承認者（QA）
鈴木 部長
承認者（顧客）
山田 様